秦审批环准许〔2020〕02-0008号

关于河北中振博盛新材料股份有限公司

日处理60吨固废循环利用项目

环境影响报告表的批复

河北中振博盛新材料股份有限公司：

你公司所报《河北中振博盛新材料股份有限公司日处理60吨固废循环利用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关申报材料收悉。结合《河北中振博盛新材料股份有限公司日处理60吨固废循环利用项目环境影响报告表技术评估专家评审会专家评审意见》，经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

河北中振博盛新材料股份有限公司日处理60吨固废循环利用项目位于河北卢龙经济开发区内（河北省卢龙县龙城路东侧A区11号），河北中振博盛新材料股份有限公司现有厂区西北角4#厂房内。主要建设内容如下：项目以岩棉主线车间生产过程中产生的固废为材料，加入适量的水泥作为凝胶材料，制造可利用与二次回炉利用的块制品。利用公司现有4#厂房，新建一条固废循环利用生产线，采购设备23台套，日处理60吨固废。本次技改工程总投资515万元，其中环保投资19万元，约占总投资的3.6％。

项目已在卢龙县工业和信息化局进行了备案，备案文号为：卢工信技改备字〔2017〕23号，并已经做了延期备案，有效期延续到2020年12月31日。该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，符合当前国家和地方产业政策要求；本项目建设性质为技改，不新增占地；已获得国有土地使用证，证书编号为卢国用〔2015〕第115号；用途为工业用地，符合用地规划和当前国家土地政策要求，选址合理。项目建设符合“三线一单”要求。

该《报告表》已通过你公司组织的专家审查，结合各方面专家意见及本项目公示反馈情况，在项目符合国家和地方产业政策，选址符合用地规划及环境保护功能区划以及全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则上同意《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。

二、河北中振博盛新材料股份有限公司要严格落实以下要求：

（一）落实大气污染防治措施。

1.有组织粉尘

鄂式破碎机上料斗、鄂式破碎机产生的粉尘；锤式破碎机上料斗、锤式破碎机产生的粉尘；搅拌机上料斗、水泥仓三道工序产生的粉尘分别经集气罩经各自的布袋除尘器处理，三台布袋除尘器处理后的废气共同经1根15m高排气筒排放。

2.无组织排放废气。生产车间内约1%的粉尘未被收集，无组织废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）本项目用水全部进入生产工艺，无工业污水外排。生活污水依托现有工程化粪池，经隔油池、化粪池处理后排入卢龙县市政污水管网，最终排入卢龙县污水处理厂。本项目所排污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和卢龙县污水处理厂进水水质要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目生产设备优先选用低噪声设备，利用建筑隔声，设备设置独立减振基础，厂界环境噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—

2008）中3类标准。

（四）落实好固体废物的收集、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则进行处置。项目产生含铁废物收集后统一外售；除尘灰全部回用生产；职工生活产生的生活垃圾经收集后由环卫部门处理。

（五）项目的卫生防护距离为生产车间为中心区域周围50m。在防护距离内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标。

（六）认真落实《报告表》中规定的污染防治措施和清洁生产要求，安装在线监控设施并与辖区环保部门联网；企业须按照国家排污许可有关管理规定及时变更排污许可证。

（七）落实《报告表》其他环境管理要求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告表及其批复送秦皇岛市生态环境局经济开发区分局等相关部门，日常监督管理由秦皇岛市生态环境局经济开发区分局负责，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。建设单位须定期向秦皇岛市生态环境局经济开发区分局报告“三同时”完成情况。

秦皇岛市行政审批局

2020年8月31日