秦审批环准许〔2020〕02-0012号

关于《卢龙县众焱新型燃料有限公司技改项目环境影响报告表》的批复

卢龙县众焱新型燃料有限公司:

你公司所报《卢龙县众焱新型燃料有限公司技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目内容及总体要求

卢龙县众焱新型燃料有限公司技改项目位于秦皇岛市卢龙县石门镇马北寨村南，在现有厂区内建设,不新增用地，建设性质为改扩建项目。该项目拟新建一条20万吨洁净型煤生产线和一条年产生物质颗粒5万吨的生物质颗粒生产线；新建12000㎡钢结构厂房，原有型煤生产线生产设备继续使用，拆除原有电烘干炉、布袋除尘器及排气筒，新增生物质烘干炉、大风量的布袋除尘器及排气筒，现有设备同新设备重新在车间内布局。该项目改扩建完成后，总生产规模为年产30万吨洁净型煤、5万吨生物质颗粒。该项目总投资：12250万元，其中环保投资160万元，占总投资的1.3%。

该项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目，属允许建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中淘汰类、限制类产业目录中的项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中的限制类和禁止类行业。该项目于2020年7月9日在卢龙县科技和工业信息化局备案（备案编号：卢科工技改备字〔2020〕50号），符合当前国家和地方产业政策要求；卢龙县自然资源和规划局出具意见，明确了该项目符合卢龙县土地利用总体规划（2010-2020年）；项目建设符合“三线一单”要求。

该《报告表》已通过专家评审。结合各有关方面意见、专家意见以及本项目公示意见反馈情况，根据《报告表》结论，我局原则上同意《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在工程设计、建设和运行管理中要全面、严格落实国家和地方的相关环保要求以及《报告表》提出的各项污染防治措施，加强环保设施运营管理，确保项目建成投产后各项污染物稳定达标排放，最大限度减少环境影响。同时，重点做好以下几方面工作：

（一）加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。严格按照《河北省扬尘污染防治办法》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》等相关法律法规及文件要求，采取有效措施控制扬尘污染，确保施工场地扬尘排放满足河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中扬尘排放浓度限值要求；施工人员生活污水依托厂区内现有沉淀池沉淀后泼洒抑尘或绿化用水，不外排。选用低噪声施工机械，合理安排作业时间，禁止夜间施工作业，不同施工阶段作业噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；妥善处置施工期固体废弃物，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，有效防止施工期间废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（二）严格落实各项大气污染物防治措施。根据废气污染物的性质切实采用有效处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需求，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

1.该项目的上料、破碎、筛分、烘干、灌装等所有生产设备均密闭于车间内；破碎、搅拌工序在密闭车间内专门设置的破碎间、搅拌间中进行；原料卸料和原料储存均要在全密闭的原料库内进行，原料库内设置1套雾炮装置进行洒水抑尘，物料皮带机设置密闭廊道，厂区道路要定时洒水抑尘，确保该项目的原料卸料、储存、转运以及所有生产过程中产生的无组织废气排放均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5要求。

2.洁净型煤生产线在原料上料、筛分、破碎、搅拌的设备上方设置集气罩，烘干工序产生的废气（通过管道收集）与集气罩收集的废气一道通过管道与现有工程生产线共同进入一台布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放，排放标准须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4原煤筛分、破碎、转运点除尘设备标准要求。

3.在洁净型煤生产线成品型煤入仓、灌装口、灌装料仓和生物质颗粒生产线上料、粉碎等设备上方设置集气罩，经同一台布袋除尘器处理；生物质颗粒烘干工序废气（通过管道收集）通过管道连接到一台布袋除尘器处理，与生物质颗粒生产线上料、粉碎产生的粉尘共用一根15米高排气筒排放，排放标准须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4原煤筛分、破碎、转运点除尘设备标准要求。

4.两台生物质烘干炉燃烧废气（通过管道收集）经共用一台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放，排放标准须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业窑炉颗粒物排放限值及表2工业炉窑有害污染物排放限值标准，同时还须满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于报送工业炉窑治理项目的通知》中无行业排放标准的工业炉窑排放标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。将所有设备均设置于封闭厂房内，优先选用低噪设备，安装基础减震装置，优化车间布局，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中1类标准要求。

（四）加强固体废物污染防治。严格落实固体废物的收集、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则进行处置，实现资源的综合利用。该项目运营期产生的残次品、除尘灰、下脚料回用生产；废铁屑和炉渣外售。固体废物在厂内暂时存放期间要加强管理，堆放场地要有硬化措施。在清运过程中，要做好密闭措施，防止固废对沿途环境造成一定的影响。该项目的固废处置须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013年修改单中相关规定。

（五）该项目生产用水全部进入产品，不外排；生活废水依托厂区内现有沉淀池沉淀后泼洒抑尘或绿化用水，不外排。

三、进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定，建设规范的污染物排放口，设立标志牌。对《报告表》要求的监测内容定期开展监测，须按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台。

四、本项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定开展环境保护设施竣工验收工作。验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，须将环评文件报我局重新审核。

五、你公司在接到本批复后，须将《报告表》及其批复送至生态环境主管部门，日常监督管理由生态环境主管部门负责。

秦皇岛市行政审批局

2020年9月11日